GEMİ SÖKÜM BÖLGESİNE GELEN GEMİLER

İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Gemi Söküm Bölgesine gelen ve baştankara olacak gemilerde standartlara uygun pilot çarmıhları bulundurulacaktır.

- Söküm firmasına ait boş parsele baştankara yapılırken, sökülmekte olan diğer gemiler ile komşu parselde söküm yapılan gemilerde çalışan işçi, personel vb. kimse bulundurulmayacaktır.

- Gemi ve kara tesisi arasındaki iletişim VHF telsizle sağlanacak ve iletişim için 13. Kanal Kullanılacaktır.

- Gemi Söküm Firmasından konusuna hakim yetkili bir kişi, karada gemi ile temas kurmak için hazır bulunacaktır. Ayrıca bu kişi Kılavuz Kaptan’a personelin durumu ile ilgili bilgilendirme yapacaktır.

- Baştankara olacak parselin pilot tarafından görülebilmesi için söküm tesisince uygun bir görünür işaret bulundurulacaktır.

- Makinesiz veya personeli olmayan gemilerin baştankara yapılma operasyonlarında, halatları bağlayacak kişinin deneyimli personelden seçilmesi sağlanacaktır.

- Hava şartlarından dolayı yetkili Kılavuz Kaptan tarafından teknik olarak manevra yapılamayacağına kanaat getirilirse, denizde can, mal, seyir ve çevre emniyeti açısından bu gemilerin uygun demir mevkiine alınması ve bekletilmesi sağlanacaktır.

- Gemi Söküm Firmalarının çalıştıkları acenteler gemilerin durumları ile ilgili Kılavuz Kaptanlara önceden bilgilendirmede bulunacaklardır.

- Total Oil A.Ş. akaryakıt iskelesine yakın bulunan, Gemi Söküm Bölgesinde yer alan 1 ve 2 nolu parsellerde baştankara yapmak için uygun alan yoksa, denizde can, mal ve seyir emniyeti için parselde bulunan diğer gemiler üzerine kıçtan bağlama işlemleri yapılmayacaktır.

- Baştankara yapılacak geminin tipi tanker ise, gas free belgesinin ordino alımı esnasında veya baştankara operasyonundan önce Başkanlığımıza sunulması sağlanacaktır.

Liman Başkanı